| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG Số : 2004/BVĐKĐG-VTTB V/v Chào giá quả lọc nước rửa tay vô trùng cho các khoa phòng | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm quả lọc nước rửa tay vô trùng cho các khoa phòng, Với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá:  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/ c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,

- ĐT: 0914864168

- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.

+  Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+  Điện thoại: 024 38711751

-  Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 11 tháng 10 năm 2023 đến trước 17 h ngày 23           tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu  90 ngày kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục hàng hóa: * Yêu cầu tối thiểu như sau (Nhà thầu có thể đưa ra các tính năng tương tự hoặc tốt hơn).

| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quả lọc nước rửa tay vô trùng | Cái | 20 | -Kích thước quả lọc: size 8 -Diện tích lọc: 0.1 m²/1.1 ft² -Độ khuếch tán ở 2.5 bar: 4 ml/phút. -Độ chênh áp tối đa cho phép: 5 bar ở 20°C. -Áp lực ngược tối đa cho phép: 2 bar ở 20°C. -Cỡ lỗ kép: 0.45 µm + 0.2 µm -Có thể hấp tiệt trùng được. -Số lần có thể tiệt trùng lại: tối thiểu 25 lần |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Cung ứng và lắp đặt hoàn thiện tại các khoa của Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: ≤ 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Hàng mới 100% có đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT, VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |