| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG Số : 843/BVĐKĐG-VTTB V/v Chào giá bảo dưỡng hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ cho các khoa phòng | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:  Bảo dưỡng hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ cho các khoa phòng. Với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá:  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/ c Nguyễn Xuân Quý, Nhân viên phòng VTTB,

- ĐT: 0948340850

- Email: vttbytducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.

+  Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+  Điện thoại: 024 38711751

-  Nhận qua email: + vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 23 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 h ngày 03 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03  tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục hàng hóa:

Đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Hàng mới 100% có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, sản xuất năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT, VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

| Gói Thầu: Bảo dưỡng Hệ thống điều hòa và hệ thống khí y tế |
| --- |
| *Danh mục, số lượng: |  |  |  |  |
| TT | Mô tả nội dung công việc | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, quy cách của sản phẩm | Số lần Bảo dưỡng/ 1Năm | Số lượng |
| I | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV MITSUBISHI ELECTRIC | Hệ thống điều hòa |  |  |
|  |  | trung tâm |  |  |
|  |  | Model:VRV mitsubishi electric |  |  |
|  |  | gas R410A |  |  |
|  |  | Hãng sx: Mitsubishi |  |  |
|  |  | Nước sx: Nhật Bản |  |  |
|  |  | Năm đưa vào sử dụng: 2014-2015 |  |  |
| A | Dàn lạnh cassette 2 hướng thổi |
| 1 | Dàn lạnh công suất |  | 3 | 37 |
|  | 3.6-5.6kw |  |  | Bộ |
| 2 | Dàn lạnh công suất |  | 3 | 4 |
|  | 9.0kw |  |  | Bộ |
| B | Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi |
| 1 | Dàn lạnh công suất |  | 3 | 136 |
| 2 | 2.2-7.1kw |  |  | Bộ |
| 2 | Dàn lạnh công suất |  | 3 | 74 |
|  | 9.0-14kw |  |  | Bộ |
| C | Dàn nóng |  |  |  |
| 1 | Dàn nóng công suất |  | 3 | 7 |
|  | 36-48HP |  |  | Bộ |
| 2 | Dàn nóng công suất |  | 3 | 9 |
|  | 18-32HP |  |  | Bộ |
| D | CÁC CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ KHÁC |
| 1 | Chi phí kiểm tra độ kín, độ |  | 3 | 1 |
|  | rò gas của hệ |  |  | HT |
|  | thống ống đồng dẫn môi chất, khả năng cách nhiệt của |  |  |  |
|  | lớp bảo ôn ống đồng, bổ |  |  |  |
|  | sung nhưng vị trí bị rách, |  |  |  |
|  | hở đường ống. |  |  |  |
| 2 | Chi phí kiểm tra độ kín, độ |  | 3 | 1 |
|  | rò gas của hệ |  |  | HT |
|  | thống ống nước ngưng, |  |  |  |
|  | khả năng cách nhiệt |  |  |  |
|  | của lớp bảo ôn ống nước, |  |  |  |
|  | bổ sung nhưng vị trí |  |  |  |
|  | bị rách, hở đường ống. |  |  |  |
| 3 | Chi phí bảo trì bảo |  | 3 | 1 |
|  | dưỡng hệ thống điện |  |  | HT |
| II | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG | Điều hòa treo tường 12000 BTU Hãng sx: Daikin/Toshiba |  |  |
| 1 | Điều hòa cục bộ tại các khoa phòng |  | 3 | 400 máy |
| III | Dịch vụ bảo dưỡng, | Thiết bị hệ thống khí y tế trung tâm | 2 | 1 |
|  | bảo trì thiết bị hệ | - Hãng sx: Penlon |  | HT |
|  | thống khí y tế trung | MedicalGas Solution |  |  |
|  |  | - Nước sx: Anh |  |  |
|  | tâm | Năm đưa vào sử dụng: 2014-2015 |  |  |
|  | -Hãngsx:Penlon Medical Gas Solution |  |  |  |
|  | - Nước sx: Anh |  |  |  |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |  |
| 1 | Trung tâm oxy |  | 2 |  |
| 2 | Trung tâm khí nén |  | 2 |  |
|  | - SN: A06575 |  |  |  |
|  | - Model: CA2100Q |  |  |  |
| 3 | Trung tâm khí hút |  | 2 |  |
|  | - SN: 011432 |  |  |  |
|  | - Model: CV1950T |  |  |  |
| 4 | Trung tâm khí thải mê |  | 2 |  |
|  | - Model: DGS1040/3 |  |  |  |
| 5 | Hệ thống báo động |  | 2 |  |
|  | trung tâm và khu vực |  |  |  |
| 6 | Hệ thống van |  | 2 |  |
| 7 | Hệ thống khí CO2 |  | 2 |  |
|  | trong phòng mổ |  |  |  |
| Yêu cầu kỹ thuật: |
|  | YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT |
| Stt | Nội dung công việc thực hiện | Mức độ đáp ứng |
|  |  | Đạt | Không |
|  | Chu kỹ bảo dưỡng chung |  |  |
| A | Hệ thống điều hòa trung tâm | ≤ 4 tháng/lần | > 4 tháng/lần |
| I | Bảo dưỡng dàn nóng (Outdoor) |  |  |
| 1 | Kiểm tra, tập hợp các thông số trên bo mạch của Outdoor, trạng thái hoạt động bên ngoài của outdoor (rung, độ ồn, đường ống gas), các bất thường, xử lý sự cố (nếu có) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra xác định tình trạng lắp đặt của Outdoor và căn chỉnh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra, xác định tình trạng kết nối motor quạt và cánh quạt, vệ sinh và căn chỉnh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra tình trạng bôi trơn cổ trục motor và hoen rỉ xử lý sự cố nếu có | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra căn chỉnh lại độ ồn, rung động và cân bằng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ cách điện của motor quạt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra nhiệt độ của motor quạt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Kiểm tra độ ồn, rung động và xử lý (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Kiểm tra độ cách điện của motor máy nén, vệ sinh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kiểm tra nhiệt độ của motor máy nén | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 11 | Kiểm tra tình trạng của bộ sấy dầu, vệ sinh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 12 | Kiểm tra các thông số dòng, điện thế tại cầu đấu điện | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 13 | Kiểm tra tình trạng cách điện, tình trạng các mối nối, độ sạch của các dây điện | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 14 | Kiểm tra Attomat Outdoor: Độ sạch và điều kiện hoạt động, các chân kết nối của attomat ( nếu bị mo ve hoặc cháy cần thay thế cái mới) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 15 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa tủ điện: tình trạng đèn thiết bị hiển thị và các thiết bị khác | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 16 | Kiểm tra bo mạch, vệ sinh các tiếp điểm, bo mạch, kiểm tra các đèn hiển thị và các linh kiện trên bo mạch, vệ sinh bụi bẩn. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 17 | Cảm biến nhiệt độ: Không khí ngoài trời, ống môi chất gas/lỏng, cảm biến cuối dàn trao đổi nhiệt, cảm biến đỉnh máy nén: tình trạng hoạt động, thay thế(nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 18 | Vệ sinh bụi, bẩn dàn trao đổi nhiệt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 19 | Kiểm tra rò rỉ gas, xử lý (nếu có) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 20 | Kiểm tra tình trạng bình tách lỏng, bình tích lỏng, tách dầu và dàn quá nhiệt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 21 | Kiểm tra tình trạng của van tiết lưu điện tử, van điện từ, cảm biến áp suất, công tắc áp suất và các thiết bị bảo vệ: tốt hay không | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 22 | Kiểm tra tình trạng của bảo ôn, băng cách nhiệt, sửa chữa hoặc thay thế(nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 23 | Kiểm tra dấu hiệu rỉ sét, ăn mòn của các bộ phần Indoor và khung giá, sơn chống rỉ (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 24 | Kiểm tra, chạy thử, tập hợp các thông số trên Remote của Outdoor sau khi bảo dưỡng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 25 | Lập báo cáo phân tích, đánh giá tình trạng hiện tại của máy lạnh đề xuất phương án xử lý sau quá trình bảo dưỡng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| II | Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor) | > 4 tháng/lần | ≤ 4 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra, tập hợp các thông số trên Remote của Indoor, trạng hoạt động bên ngoài của Indoor (rung, độ ồn, đường ống gas) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra tình trạng lắp đặt của Indoor | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra tình trạng kết nối motor quạt và lồng quạt, vệ sinh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra tình trạng bôi trơn cổ trục motor và hoen rỉ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra độ ồn, rung động và cân bằng (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Kiểm tra độ cách điện của motor quạt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra nhiệt độ của motor quạt, vệ sinh quạt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Kiểm tra các thông số dòng, điện thế tại cầu đấu điện, tại điều khiển | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Kiểm tra tình trạng cách điện, tình trạng các mối nối, độ sạch của các dây điện | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kiểm tra Attomat Indoor: Độ sạch và điều kiện hoạt động | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 11 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa tủ điện: tình trạng đèn thiết bị hiển thị và các thiết bị khác | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 12 | Kiểm tra bo mạch, vệ sinh các tiếp điểm, bo mạch, kiểm tra các đèn hiển thị và các linh kiện trên bo mạch | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 13 | Cảm biến nhiệt độ: Không khí ra/vào; ống môi chất gas/lỏng: tình trạng hoạt động, thay thế(nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 14 | Kiểm tra đường tín hiệu giữa Indoor, Outdoor và tại điều khiển, xử lý sự cố (nếu có) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 15 | Vệ sinh lưới lọc, cửa thổi, cửa hồi | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 16 | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 17 | Kiểm tra rò rỉ gas, xử lý (nếu có) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 18 | Kiểm tra tình trạng của van tiết lưu điện tử: tốt hay không | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 19 | Kiểm tra tình trạng của bảo ôn, băng cách nhiệt, sửa chữa hoặc thay thế(nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 20 | Chức năng hoạt động của Indoor: đúng hay không | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 21 | Kiểm tra nhiệt độ không khí vào/ra khỏi Indoor | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 22 | Kiểm tra bơm nước ngưng: độ cách điện của Motor | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 23 | Khả năng hút nước của bơm nước ngưng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 24 | Kiểm tra tình trạng của công tác phao ngưng: tốt hay không | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 25 | Máng nước ngưng: độ sạch, tình trạng cách nhiệt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 26 | Ống nước ngưng: điều kiện lắp đặt, khả năng thoát, vệ sinh ống thoát nước ngưng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 27 | Kiểm tra dấu hiệu rỉ sét, ăn mòn của các bộ phần Indoor và khung giá, sơn chống rỉ (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 28 | Kiểm tra, chạy thử, tập hợp các thông số trên Remote của Indoor sau khi bảo dưỡng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| III | Hệ thống điện và điều khiển | ≤ 4 tháng/lần | > 4 tháng/lần |
| 1 | Điện nguồn: Kiểm tra hiệu điện thế cấp, cường độ dòng điện và thông số định mức | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Thiết bị hiển thị: Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn, Vôn kế, ampe kế, các nút chuyển mạch, vệ sinh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Thiết bị đóng cắt: Vệ sinh Attomat tổng, các attomat cho từng thiết bị | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Thiết bị đóng cắt: Kiểm tra các đấu nối dây, vệ sinh và xiết chặt lại các tiếp điểm | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Thiết bị đóng cắt: Kiểm tra tình trạng tiếng ồn, khả năng hoạt động, khả năng đóng cắt của Attomat | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Tủ điện: Vệ sinh toàn bộ tủ điện, kiểm tra các thanh đồng đấu nối, kiểm tra tiếp địa | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Siết chặt tất cả các cáp nối trên toàn bộ các thiết bị trong tủ điện, thay cáp mới nếu có hiện tượng cháy. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Quạt làm mát: Vệ sinh, bảo dưỡng quạt làm mát | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Đèn hiển thị: Kiểm tra tình trạng, vệ sinh, thay thế đèn (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kiểm tra tình trạng rỉ sét, đánh rỉ và sơn (nếu cần) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| B | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ treo tường | ≤ 4 tháng/lần | > 4 tháng/lần |
| I | Bảo dưỡng Dàn lạnh (Indoor) | Đảm bảo dàn lạnh không còn bụi, rêu dịch nhầy, Phin lọc,lưới lọc không còn bụi bám. | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 1 | Vệ sinh lưới, phin lọc bụi, dàn lạnh bằng bơm cao áp. Rửa sạch sẽ dàn lạnh, phin lọc, lưới lọc của dàn lạnh. | Đảm bảo đường ống thoát nước không còn cạn bẩn, có độ dốc để nước không còn trên đường ông và máng thoát nước. | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Thông tắc, vệ sinh đường nước thoát của máy. Đảm bảo nước dàn lạnh chảy không ứ đọng nước. | Đảm bảo các quạt, cánh vẫy không còn bụi bán. Tốc độ quay của motor theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra độ ồn của quạt dàn lạnh, của bộ đảo gió cân chỉnh vệ sinh. Đảm bảo độ ồn theo tiêu chuẩn cho phép | Đảm bảo khi điều khiển máy chạy đúng chế độ. Điều khiển chạy đúng chức năng yêu cầu. | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra, cân chỉnh hệ điều khiển nhiệt độ. Đảm bảo điều khiển hoạt động các chức năng của máy tốt. | Đảm bảo trên bo mạch ko còn bụi, các tiếp điểm đấu nối cách điện tốt. | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra vệ sinh bo mạch dàn lạnh. Đảm bảo bo mạch sạch sẽ, không có tiếp điểm bị chập cháy. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| B | Bảo dưỡng dàn nóng (Out door) |  |  |
| 1 | Vệ sinh dàn nóng bằng bơm cao áp. Đảm bảo dàn nóng sạch sẽ không còn bụi bẩn tại dàn. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra rò rỉ, tình trạng của ống đồng, ống cách nhiệt của máy. Đảm bảo hệ thống không bị mất áp suất, nhiệt độ sau các nhiệt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy: đo điện áp, đo dòng ampe, đo áp suất cao áp, hạ áp, đo nhiệt độ gió vào, gió ra của dàn nóng, đo nhiệt độ trung bình của phòng. Đảm bảo các thông số sau kiểm tra cân chỉnh theo tiêu chuẩn nhà sản xuất cho phép. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra, cân chỉnh độ ồn của quạt dàn nóng. Đảm bảo hệ thống quạt trơn, Độ ồn của quạt theo tiêu chuẩn cho phép, theo quy định của hãng. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra áp suất gas, bổ sung gas đối với các máy thiếu gas. Bổ sung gas của máy nếu thiếu theo tiêu chuẩn áp suất gas theo nhà sản suất quy định. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Vệ sinh, thông tắc đường ống thoát chung của hệ thống thoát nước điều hòa cục bộ. Đảm bảo sau vệ sinh nước thoát tốt theo đường ống, không ứ đọng . | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Chạy thử máy, cài đặt chế độ và nhiệt độ phù hợp để sử dụng bình thường. Đảm bảo máy hoạt động tốt theo các chức năng và theo tiêu chuẩn nhà sản xuất quy định. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| C | Hệ thống máy nén khí trung tâm |  |  |
| I | Trung tâm khí hút | ≤ 6 tháng / lần | > 6 tháng/ lần |
| 1 | Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy và filter lọc khí | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra sensor áp lực bình tích áp | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra sensor áp lực đầu hút vào | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra filter lọc khuẩn vệ sinh | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Vệ sinh bộ làm mát động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Kiểm tra các hệ thống van đóng ngắt | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra mức dầu và khuyến cáo thay dầu | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Kiểm tra động cơ hút (đầu máy hút), đánh giá tình trạng hoạt động của động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Kiểm tra căn chỉnh lại các sensor, xiết lại các ốc của động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kẹp dòng, kiểm tra thông số của động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 11 | Kiểm tra, xiết chặt các bu long chân đế máy | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 12 | Kiểm tra hệ thống điều khiển trung tâm, hoạt động luân phiên của các động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 13 | Thay thế các lõi ( lọc dầu, lọc bụi, ….), dầu làm mát | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 14 | Đưa ra các đánh giá về khả năng hoạt động của hệ thống và các vật tư cần thay thế | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Trung tâm khí nén | ≤ 6 tháng/lần | > 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra, thay thế lọc hơi dầu và các filter lọc khí | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra lọc CO2 | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra lọc vi khuẩn ( thay thế nếu cần thiết) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra các sensor áp lực của hệ thống | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Kiểm tra sensor nhiệt độ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra sensor điểm đọng sương | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Kiểm tra van xả đóng ngắt khí nén | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Kiểm tra van xả tự động đóng ngắt thoát nước ngưng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kiểm tra lại hệ thống van khí 1 chiều đầu ra | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 11 | Kiểm tra lại dòng điện các pha cho động cơ nén | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 12 | Kiểm tra, xiết lại các ốc, bu lông chân đế máy | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 13 | Kiểm tra các van điều áp của dàn nén | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 14 | Kiểm tra hoạt động luân phiên các động cơ và hệ thống điều khiển trung tâm | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 15 | Kiểm tra các động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 16 | Đưa ra các đánh giá về khả năng hoạt động của hệ thống và các vật tư cần thay thế | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Trung tâm hút khí thải mê | ≤ 6 tháng/lần | > 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra hoạt động luân phiên của các máy và hệ thống điều khiển | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra động cơ | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra các van đóng mở | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra bộ lọc khí thải mê | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Kiểm tra công tắc hoạt động tự động và công tắc chạy bằng tay | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra hệ thống đường ống, dây dẫn điều khiển và các bảng điều khiển từ xa. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Bảo dương, bảo trì máy hút ( vòng bi, lọc , quạt làm mát …..) | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Trung tâm oxy | ≤ 6 tháng/lần | > 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra bồn oxy trung tâm bao gồm: | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra đồng hồ báo áp lực, đồng hồ chỉ thị mức oxy lỏng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 3 | Kiểm tra các van đầu vào, đầu ra của bồn, van an toàn | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 4 | Kiểm tra hệ thống van cân bằng, điều áp của bồn | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Kiểm tra bộ điều áp cấp khí từ dàn hóa hơi lên hệ thống: van an toàn, van giảm áp | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Dàn oxy dự phòng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 7 | Kiểm tra hoạt động của bộ điều phối khí: các đồng hồ đo áp lực, các cảm biến áp lực, van điện từ, van an toàn, các cảnh báo hệ thống … | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 8 | Kiểm tra chức năng hoạt động của 2 nhánh bình | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 9 | Kiểm tra các vị trí kết nối đường ống dẫn khí | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 10 | Kiểm tra, thử kín toàn bộ hệ thống oxy trung tâm | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 11 | Kiểm tra, các ổ khí đàu ra , thay thế roăng bị hỏng | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 5 | Thiết bị báo động | ≤ 6 tháng/lần | > 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra các cảm biến áp lực, đường dây kết nối tín hiệu | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra các cảnh báo của bộ báo động: áp lực bình thường, áp lực cao, áp lực thấp và lỗi hệ thống. | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 6 | Thiết bị đầu cuối (đầu ra cấp khí) | ≤ 6 tháng/lần | > 6 tháng/lần |
| 1 | Kiểm tra cơ cấu hoạt động của đầu ra cấp khí: khả năng kết nối với thiết bị, đảm bảo không có sự rò rỉ khí | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| 2 | Kiểm tra áp lực tại đầu ra cấp khí | Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra |
| II | CÁC YÊU CẦU KHÁC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật khi có sự cố, nhân viên kỹ thuật phải có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo ( bằng điện thoại, tin nhắn, zalo ,,) | Có | Không có |
| 3 | Có cam kết đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng mới 100% | Có | Không có |
| 4 | Có phương án tổ chức bảo dưỡng hợp lý ( như không làm bẩn bụi ra xung quanh khi bảo dưỡng, không ảnh hưởng đến người bệnh...) | Có | Không có |